| (21)4442817/03 (22)20.06,88 (46) 23.12.91. Бюл. N 47 (71) Научно-исследовательский проектный институт Нижневартовскнефть (72) В.А.Леонов и А.Н.Соколов (53) 622.245.62 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР №576395, кл. Е 21 В 43/00, 1972. Авторское свидетельство СССР №1190004, кл Е 21 Р 43/00, 1984. (54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН (57) Изобретение относится к нефтедобывающей пром-сти, а именно к добыче нефти из газлифтных скважин (С). Цель - повышение эффективности способа при ограниченном ресурсе газа (Г) за счет повышения точности выбора оптимального режима работы С. На каждой С производят измерение дебита (Д) | и расхода Г и их изменение при переходе с одного режима на другой, На основе этих данных определяют коэффициент продуктивности и глубину точки ввода Г. После этого строится зависимость изменения Д при изменении расхода Г от расхода Г. Ранее по всем С производят изменение расхода Г. После выхода на установившийся режим вновь- измеряют Д и изменение Д. Устанавливая одновременно глубину точки ввода Г для каждой С, определяют изменение расхода Г как разницу между оптимальным расходом и текущим. Затем одновременно по всем С производят перераспределение Г в соответствии с рассчитанными значениями, обеспечивая постоянным суммарное потребление Г. В случае несовпадения рассчитанного и замеренного значений повторяют операцию перераспределения Г | (19) SU (11) 1700208 А1 |
| --- | --- | --- |
| Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к добыче нефти из газлифтных скважин. Цель изобретения -.повышение эффективности способа при ограниченном ресурсе газа за счет повышения точности выбора оптимального режима работы скважин. Способ осуществляется следующим образом. Производят измерение дебита скважин в течение периода, обеспечивающего оценку его с заданной относительной погрешностью. Таким образом устраняется случайная погрешность замера. Однако при этом не устраняется систематическая погрешность в замере, которая может быть | связана с износом крыльчатки, образовании-ем отложений соли или парафина и т.д. Затем одновременно по всем скважинам производят изменение расхода рабочего агента (газа), которое может быть сделано, например: при отсутствии зависимостей дебитов газлифтных скважин от расхода газа произвольным образом: при их наличии вблизи оптимальных режимов таким образом, чтобы при этом не потерять в суммарной добыче нефти. После выхода скважин на установив- шийся режим вновь по всем скважинам замеряются значения дебитов и |  |

определяются значения изменений дебитов, на которые систематическая погрешность уже не распространяется.

В процессе перехода скважин с одного режима на другой для диагностирования глубины точки ввода газа в газлифтный подъемник регистрируется динамика изменения рабочего давления инжектируемого газа dP/dt во времени,

Если величина dP/dt при переходе с одного режима на другой не изменяет свой знак и не имеет резких скачков, то инжекция газа производится на постоянной глубине, в противном случае в зависимости от характера скачка давления, величины изменения  расхода газа (V, типа и давления зарядки газлифтных клапанов определяется станция, на которую переходит управление (инжекция газа).

Диагностирование глубины точки ввода газа производится как экспериментальным, так и расчетным путем.

При экспериментальном определении точки инжекции газа используются геофизические методы такие, как акустический каротаж, поинтервальные замеры давления и температуры. Информация о динамике из-менения давления газа позволяет ограничиться замером только на одном режиме.

При расчете глубины точки ввода газа в газлифтный подъемник пользуются физико-математической моделью скважины, включающей в себя систему уравнений, описывающих газовый канал, газожидкост-ный канал, газлифтные клапаны, призабой-ную зону скважины и краевые условия, т.е. режимные параметры работы скважины (дебит, расход и давление газа и др.).

На одном режиме при отсутствии достоверных замеров дебита система незамкнута, так как в общем случае неизвестно три параметра: дебит, коэффициент продуктивности и глубина точки инжекции газа. Но при переходе на другой режим, имея изменение дебита скважины (Q, совместным решением системы уравнений на прежнем и новом режимах получаем величины коэффициента продуктивности и глубины точки инжекции газа

После этого по каждой из оптимизируемых скважин строится зависимость изменения дебита скважины (Q при изменении

расхода газа (V, т.е. (Q/(V от расхода газа V и представляется в следующем виде:

((Q/(V)i=Аi V + Вi		(1)

где Ai и Bi - коэффициенты для зависимости, отражающей работу i-той скважины (точнее, поведение изменения дебита при изменении расхода газа).

Система газлифтных скважин достигает оптимальной работы (с точки зрения максимальной добычи при ограниченном ресурсе газа) при условии равенства по всем скважинам значений (Q/(V, т.е.

В зависимости от общего суммарного ресурса газа V0 определяют значение ((Q/(V)0, используя для этого следующую формулу

где n - количество оптимизируемых скважин.

После этого для каждой скважины определяют значения величин изменения расхода газа как разницу между расходом, соответствующим значению (Q/(V и текущим расходом газа Vi:

Затем одновременно по всем скважинам производят перераспределение газа в соответствии с рассчитанными значениями, обеспечивая постоянным суммарное потребление газа /т.е. V0 =  = const/.

После перехода газлифтных скважин к новым технологическим режимам при одновременной регистрации давления рабочего агента определяются фактические изменения дебитов. Если рассчитанные и замер-ные изменения дебитов по отдельным скважинам не совпадают и расхождение между ними превышает погрешность замера, то после корректировки коэффициентов продуктивности и зависимостей вида (1) по вновь полученным данным определяют новые значения изменения расхода рабочего агента, и процедура повторяется по всем скважинам.

В случае, если полученная фактическая информация совпадает с расчетной (в пределах    заданной  погрешности),  то  установ-

ленные режимы работы скважин являются оптимальными.

Ф о р м у л а и зо б р е т е н и я Способ эксплуатации системы газлифтных скважин, включающий закачку рабочего агента, измерение параметров работы каждой скважины, построение зависимостей дебита от расхода рабочего агента, определение оптимальных расходов рабочего агента, переход на новый режим одновременно по всем скважинам, сопоставление замеренных параметров с расчетными данными и повторение операции перехода при их рассогласовании до момента достижения оптимальной работы системы, отличающийся тем, что, с целью повышения  эффективности способа при ограниченном ресурсе газа за счет повышения точности выбора оптимального режима работы скважин, на каждой скважине изменяют расход газа ((V м3/сут)   и   замеряют  изменение де-

бита ((Q, м3/сут), регистрируя динамику изменения давления рабочего агента на устье скважины при переходе с одного режима на другой, диагностируют глубину ввода газа в газлифтный подьемник на каждом режиме, получают зависимость (Q/(V=f (V),

затем выбирают оптимальные расходы рабочего агента для каждой скважины из условия равенства по всем скважинам значений (Q/(V при переходе на новый режим замеряют изменения дебитов. а в случае рассогласования рассчитанного и замеренного значений изменения дебита по отдельным скважинам корректируют зависимости (Q/(V=f(V) и повторяют операцию перераспределения рабочего агента по всем скважинам.